## Slide 1
محاضرة عن
المناجم والمحاجر والمراجل البخارية

## Slide 2
المنـــاجم والمحاجر
أولا

## Slide 3
كل منشأة عامة أو خاصة الغرض منها
استخراج أى مادة من باطن الأرض
ماعدا النفط والغاز .
المنجم هو

## Slide 4
مفهوم تعبير "منجم"
يشمل المواقع الموجودة على سطح الأرض أو فى جوفها وتجرى فيها الأنشطة التالية :

## Slide 5
التنقيب عن المعادن (الحديد , النحاس , الذهب .... ) باستثناء النفط والغاز .
استخراج المعادن باستثناء النفط والغاز
إعداد المواد المستخرجة , بما فى ذلك سحقها أو طحنها أو تركيزها أو غسلها
كل الآلات والمعدات والأجهزة والمبانى وهياكل الهندسة المدنية المستخدمة فى الأنشطة السابقة .

## Slide 6
التشريعات الخاصة بالمناجم والمحاجر

## Slide 7: إتفاقية العمل الدولية رقم 45 لسنة 1935 بشأن استخدام المرأة للعمل تحت سطح الأرض :
المـادة 1 : لايجوز استخدام أى امرأة أيا كان سنها للعمل تحت سطح الأرض فى أى منجم .
المـادة 3 : يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تستثنى من الحظر المشار إليه أعلاه ما يلى :ـ
النساء اللاتى تشغلن مناصب فى الإدارة ولا تؤدين أعمالا يدوية .
النساء العاملات فى الخدمات الصحية وخدمات الرعاية .
النساء اللاتى تقضين أثناء دراستهن فترة تدريب فى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الارض.
أى نساء أخريات يتعين عليهن النزول أحيانا إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض لأداء عمل غير يدوى .

## Slide 8
إتفاقية العمل الدولية رقم 46 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات العمل فى المناجم ، وهى سبع ساعات وخمس وأربعون دقيقة تبدأ منذ دخول العامل الى المصعد للهبوط إلى المنجم وتنتهى لحظة مغادرته للمصعد بعد صعوده مرة أخرى .

## Slide 9
إتفاقية السلامة والصحة المهنية فى المناجم رقم 176 لسنة 1995 وهذه الإتفاقية جاء فيها تفصيلات كثيرة عن احتياطات السلامة والصحة المهنية .

## Slide 10
قرار وزير القوى العاملة المصرى رقم 118 لسنة 2003 والذى تحظر المادة الأولى منه تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانى عشرة سنة فى العمل تحت سطح الأرض فى المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج الأحجار .

## Slide 11
القانون رقم 27 لسنة 1981 فى شأن تشغيل العاملين فى المناجم والمحاجر . وقد حدد فى مادته الخامسة عشر أنه لا يجوز تشغيل العامل تحت سطح الأرض أكثر من ست ساعات فى اليوم الواحد يدخل فيها الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل فى باطن الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من الباطن إلى سطح الأرض ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد فترة الراحة بحيث لا يستمر العامل أكثر من ثلاثة ساعات متصلة ، ولايجوز إبقاء العامل فى مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو فى باطنها مدة تزيد عن سبع ساعات فى اليوم .

## Slide 12
القرار الوزارى لوزير الاسكان رقم 392 لسنة 1964 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى مخازن المفرقعات , والتى حدد فيها شروط المسافة لمخازن المفرقعات عن المنشآت وخطوط السكك الحديدية والطرق العامة وذلك طبقا للجدول الآتى :ــ

## Slide 13
مسافات الأمن الداخلية |  |  | مسافات الأمن الخارجية |  |  | مواد مفرقعة
 | طرق عامة | سكك حديدية | منشآت | كبسول | فتيل | 
متر | متر | متر | متر | قطعة | متر | 
60 | 100 | 200 | 300 | الى500.000 | إلى 50.000 | إلى 1 طن
60 | 160 | 320 | 500 | الى 2.500.000 | الى 250.000 | أكثر من 1 طن الى 5 طن
100 | 175 | 350 | 600 | الى5.000.000 | الى 500.000 | اكثر من 5 طن الى10 طن
100 | 200 | 400 | 700 | الى7.500.000 | الى 750.000 | اكثر من 10 طن الى 15 طن
100 | 200 | 500 | 800 | الى 12.500.000 | الى1.250.000 | اكثر من 15 طن الى 25 طن
100 | 250 | 550 | 900 | 15.000.000 | الى 1.500.000 | اكثر من 25 طن الى 30 طن
125 | 350 | 750 | 1000 | الى 25.000.000 | الى 2.500.000 | اكثر من 30 طن الى 50 طن

## Slide 14
لا يجوز ان تزيد سعة المخزن عن 50 طناَ وتعدد المخازن حسب كميات المفرقعات المراد تخزينها .
أن تغطى جدران المخازن الداخلية بمادة ملساء مناسبة وتكون زوايا المبنى مستديرة , وتدهن حوائط المخزن المخصص لتخزين حامض البكريك بالبوية الزيتية الخالية من المعادن الثقيلة.
يراعى فى تصميم سقف المخزن أن يكون سهل الانفصال لمواجهة حدوث أى ضغط داخلى وليد أى انفجار ويكون من البلاطات الخرسانية المسلحة تسليحا خفيفا مع مراعاة أن تكون هذه الأسطح بميل يسمح بتصريف الأمطار .
ملاحظات

## Slide 15
ألا يقل ارتفاع المخزن من الداخل عن ثلاثة أمتار .
أن تعمل فتحات التهوية بحوائط المخزن على أن تكون قريبة من الأرضية والسقف إن أمكن ويعمل لكل فتحة سفلية أخرى علوية بالحوائط المقابلة ولا تزيد أبعاد الفتحة عن20×30 سم .
يراعى فى تركيب الأبواب أن تفتح للخارج وتقفل بإحكام وأن تكون من الخشب المتين بسمك لا يقل عن 47 مم ولا يقل ارتفاع الباب عن مترين وعرضه عن متر مع صنع جميع الخردوات من مفصلات وترابيس وخلافه من النحاس أو البرونز وتزود الأبواب بترابيس وأقفال قوية مع عدم استعمال الشمع أو اللهب فى ختم هذه الأبواب مطلقاَ .

## Slide 16
أن يزود كل مخزن تقدر سعته بعشرة أطنان أو 500.000 متر فتيل أو 5.000.000 قطعة كبسول بمانعة للصواعق مستوفاة للمواصفات الفنية الخاصة بها .
يراعى عدم دخول الممنوعات ( كالسجائر والكبريت والمواد الحديدية أو ما يشابهها ) .
أن يلبس الداخلون إلى المخزن أحذية خاصة من الجلد بحيث تكون خالية من المسامير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

## Slide 17
المراجل البخارية
ثانيا

## Slide 18
يستخدم البخار فى العمليات الصناعية أو الخدمية مثل الصباغة والتجهيز ، والتربينات البخارية ، وفى الطهى ، والتعقيم فى المسشفيات ، وغيرها .

## Slide 19
تعريف المرجل البخارى
هو كل جهاز يولد البخار المائى بضغط أكبرمن الضغط الجوى .

## Slide 20: إستخدامات البخار
يستخدم البخار فى العمليات الصناعية أو الخدمية مثل الصباغة والتجهيز ، والتربينات البخارية ، وفى الطهى ، والتعقيم فى المسشفيات ، وغيرها .
Notes: <number>

## Slide 21: تعريف الآلة الحرارية
هى كل آلة تدار بمصدر من مصادر الطاقة كالبنزين أو الكيروسين أو السولار أو الديزل أو الغاز أوالطاقة النووية أو الشمسية .
تعريف المرجل البخارى
هو كل جهاز يولد البخار المائى بضغط أكبر من الضغط الجوى .
Notes: <number>

## Slide 22: أنواع المراجل
المراجل ذات مواسير اللهب
المراجل ذات مواسير الماء
Notes: <number>

## Slide 23: إحتياطات السلامة فى المراجل
أولا : غرف المراجل
يجب تشغيل المراجل البخارية من داخل غرف خاصة بها وليس فى العراء .
ويشترط فى هذه الغرف مايلى : ــ
أ ـ أن تكون منفصلة انفصالاً كاملا عن مبانى أقسام المنشأة .
ب ـ أن تكون حوائطها من مادة غير قابلة للإشتعال .
ج ـ ألا تعلوها مبانى .
Notes: <number>

## Slide 24: إحتياطات السلامة فى المراجل ( تابع )
د ـ أن تزود غرف المراجل بوسيلة إضاءة مناسبة .
ه ـ أن تزود غرف المراجل بباببن للخروج على الأقل .
و ـ أن تكون الغرف بسعةٍ كافية لسهولة إجراء عمليات الصيانة .
ز ـ أن تكون المساحة حول كل غلاية خالية من أى عوائق
Notes: <number>

## Slide 25: إحتياطات السلامة فى المراجل ( تابع )
ثانيا : معدات ونظم المراقبة والأمان
أــ صمامات الأمان :ــ
يجب أن يراعى الآتى فى صمامات الأمان :ــ
1 ـ أن يكون الحد الأدنى لعدد صمامات الأمان إثنين حتى إذا تعطل أحدهما أمكن للثانى القيام بالعمل .
2 ـ يجب أن يضبط صمام الأمان على ضغط أعلى قليلا من ضغط التشغيل المسموح به المرجل .
3 ـ يجرى اختبار تشغيل صمامات الأمان يدوياً مرة واحدة على الأقل فى اليوم للتأكد من سهولة حركة الصمام .
4 ـ يجب إجراء كشف دورى على صمامات الأمان بفكها واختبارها للتأكد من سهولة حركتها .
Notes: <number>

## Slide 26: إحتياطات السلامة فى المراجل ( تابع )
ب ــ أجهزة قياس ضغط البخار : ــ
تركب هذه الأجهزة لمعرفة ضغط البخار داخل المرجل وذلك للتأكد من أن هذا الضغط فى حدود ضغط التشغيل الآمن .
ويراعى فى هذه المقاييس ما يلى :ــ
1 ـ أن تكون موضوعة فى مكان لا تتعرض فيه للذبذبات .
2 ـ أن تكون مثبته تثبيتاً ملائماً .
3 ـ أن تكون فى وضع يسهل معه لمراقب المرجل قراءة مقدار الضغط وهو فى مكان عمله .
4 ـ يجب معايرة مقياس الضغط دورياً للإطمئنان على دقة قراءة مقياس الضغط المستعمل .
Notes: <number>

## Slide 27: إحتياطات السلامة فى المراجل ( تابع )
ج ــ أجهزة الأمان الخاصة بالمياه :ــ
يجب أن يزود كل مرجل بمبين واحد على الأقل لمنسوب المياه من الزجاج لمعرفة المنسوب الحقيقى للمياه داخل المرجل ورؤيته بسهولة .
ويراعى فى أجهزة البيان الزجاجيه ما يلى :ــ
1ـ أن تكون مصنوعة بحيث لا ينجم عنها أى خطر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فى أى جزء من أجزاء المرجل .
2ـ أن تحاط الأنبوبه الزجاجية بحاجز زجاجى ، أو شبك من السلك المعدنى لوقاية العاملين من خطر تطاير الزجاج عند كسرالأنبوبة لأى سبب .
3 ـ يجب أن يزود الموفر بترمومترين أحدهما لقياس درجة حرارة المياه الداخلة والآخر لقياس درجة حرارة المياه الخارجة منه .
Notes: <number>

## Slide 28: رابعا: برامج الصيانة الدورية والشاملة
الصيانة اليومية .
الصيانة الأسبوعية .
الصيانة الشهرية .
الصيانة السنوية أو الشاملة
Notes: <number>

## Slide 29: التشريعات الخاصة بالمراجل البخارية
القانون رقم 55 لسنة 1977 وقرار وزير الحكم المحلى بإصدار اللائحة التنفيذية رقم 49 لسنة 1977
Notes: <number>

## Slide 30: التشريعات الخاصة بالمراجل البخارية
المادة 1 : مع مراعاة أحكام القانون 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف لايجوز لأى فرد من الأفراد أولأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أن يقيم أويدير الآلات الحرارية أو المراجل البخارية الثابته أو المتنقلة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .
ويسرى الترخيص لمدة محددة .......
Notes: <number>

## Slide 31: التشريعات الخاصة بالمراجل البخارية
المادة 2 : تتولى كل جهة من الجهات الآتية الترخيص بإقامة وإدارة اللآلات والمراجل البخارية وذلك بعد الموافقة على موقع إقامتها على النحو الآتى :ــ
وزارة الرى ( آلات الرى والصرف ).
وزارة الصناعة ( الآلات والمعدات الصناعية ).
وزارة الانتاج الحربى ( الآلات ذات الصلة بالإنتاج الحربى ).
وزارة البترول ( الآلات الخاصة بإنتاج وتوزيع البترول ).
وزارة الكهرباء ( الآلات الخاصة بتوليد وتوزيع الكهرباء ).
وزارة الحكم المحلى ( الآلات التى لاتندرج تحت النوعيات السابقة )
Notes: <number>

## Slide 32: التشريعات الخاصة بالمراجل البخارية
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 والذى تنص المادة 1 فقرة (و) منه على التزام المنشأة بأن تحتفظ برخص الإقامة وأذون الإدارة سارية المفعول للآلات الحرارية والمراجل البخارية .
Notes: <number>

## Slide 33
مسافات الأمن الداخلية | مسافات الأمن الخارجية | مسافات الأمن الخارجية | مسافات الأمن الخارجية | سعة المخزن | سعة المخزن | سعة المخزن
 | طرق عامة | سكك حديدية | منشآت | كبسول | فتيل | مواد مفرقعة
متر | متر | متر | متر | متر | متر |